## Slide 1: Propuesta de BIA
Prof. Mariana Peralta Brenes
Correo: marianapbrenes@Gmail.com
Cel: 8747 2525

## Slide 2
Composición Corporal (CC)
Rama de la biología que cuantifica los componentes corporales.
Cuantifica la forma en que el cuerpo humano está compuesto.
¿Qué es?
Modelos de CC:
describen el cuerpo en compartimentos corporales
organización en niveles
Modelos de CC
Jiménez, E. G. (2013). J Endocrinología y nutrición, 60(2), 69-75
Aragon et al. (2017). Journal of the International Society of Sports Nutrition,

## Slide 3
Evaluación de la CC
Una proporción más alta de masa grasa que de masa magra ha demostrado ser un factor de riesgo de enfermedades cardiacas.
Evaluación:
Fundamental para salud y rendimiento deportivo
Kyoung-Bae et al. (2019). Journal of Obesity & Metabolic Syndrome, 28(4), 278-294.
Achamrah et al. (2018). PloS one, 13(7).
Arias Téllez et al. (2019) PloS one, 14(11), 1-10.

## Slide 4
Instrumentos para evaluar la CC
Clasificación del ACSM de acuerdo al nivel de exactitud para medir porcentaje de grasa corporal
Resonancia magnética
Tomografía computarizada (TAC)
NIVEL 1
REFERENCIA
(1% - 2%)
NIVEL 4
CAMPO
(5% - 6%)
NIVEL 3
CAMPO
(3% - 4%)
NIVEL 2
LABORATORIO
(2% - 3%)
Densitometría desplazamiento agua
Pletismografía (aire)
Ultrasonido
Pliegues cutáneos
Impedancia bioeléctrica (BIA)
Circunferencias
Índice de masa corporal (IMC)
Otros índices
Métodos indirectos
Métodos doblemente indirectos
Lohman, T., & Milliken, L. A. (2020). ACSM's body composition assessment: Human Kinetics.

## Slide 5
Bioimpedancia
01
02
Definición:
Es la resistencia u oposición de un cuerpo o circuito al flujo de una corriente alterna.
Cuando la oposición se genera en el cuerpo humano, se denomina bioimpedancia.
No invasivo.
Económico, seguro, rápido.
Fácil desplazamiento.
Calcula agua intra y extracelular.
03
04
Impedancia bioeléctrica
BIA
Bioimpedancia
Cumplir con protocolos para que la medición sea válida
Utiliza ecuaciones (Doblemente indirecto)
Castizo-Olier et al. (2018). PloS one, 13(6), 1-26.
Moreira et al. (2015). Archivos de medicina del deporte, 32(6), 387-394.
Achamrah et al. (2018). PloS one, 13(7).

## Slide 6
Bioimpedancia
Por medio de electrodos se introduce una corriente alterna (I) al cuerpo y por un segundo par de electrones se mide la caída de tensión (V). Con esos valores se calcula la resistencia (R) y con ecuaciones la CC.
Fundamental Ley de Ohm
SECA. Seca 515 / 514 Instrucciones de uso para médicos y asistencias. Alemania: SECA.

## Slide 7
Características de la BIA
Bioimpedancia
Corriente 100 y 800 mA
Marcas
-InBody
-SECA
-Tanita
Frecuencia 50 y 500 kHz (Multifrecuencia)
Uno o varios apoyos
Belando, J. E. S., & Cruz, J. R. A. (2017). Universidad de Alicante.
Bosy-Westphal et al. (2017). Eur J Clin Nutr, 71(9), 1061-1067.
Lukaski et al. (2019). Nutrients, 11(4).
Langer et al. (2020). International Journal of Sports Medicine, 41(9), 610-615.

## Slide 8: Hay sesgos o protocolos de medición
Ejercicio
Ingesta de agua o comida
Nivel de deshidratación
Hora de medición
*Método doblemente indirecto (mide directamente la corriente, con esa corriente se calcula la resistencia, con la resistencia se mete a una ecuación “secreta”, te calcula tu porcentaje de grasa, músculo y demás
ÁNGULO DE FASE = Indirecto (mide directamente la corriente, con esa corriente se calcula la resistencia)

## Slide 9
Factores claves
Resistencia capacitiva: es la oposición adicional debido a los elementos capacitivos (condensadores) como las membranas celulares
Desplazamiento entre el máximo de corriente y el máximo de tensión debido al efecto condensador del tejido celular.
Reactancia
Ángulo de fase
Castizo-Olier et al. (2018). PloS one, 13(6), 1-26.
Langer et al. (2020). International Journal of Sports Medicine, 41(9), 610-615.
Sardinha, L. (2018). Eur J Clin Nutr, 72(9), 1323-1327.
Yamada et al. (2013) . Journal of applied physiology, 115(6), 812-818.

## Slide 10
Valores de referencia del Φ
Personas adultas sanas Φ mayor a 5.
Personas con cáncer valores de hasta 2
Langer et al. (2020). International Journal of Sports Medicine, 41(9), 610-615.
Martins et al. (2019). Scandinavian journal of medicine & science in sports, 29(7), 1006-1012.
Genton et al. (2020). Clinical Nutrition ESPEN, 37(1), 65-68.
Se asocia a la calidad de las células debido a que ese retraso (reactancia) depende de la calidad celular

## Slide 11
Autor y año | Deportes | Resultados
Micheli et al., 2014 | Futbolistas | 50 kHz División élite Edad = 26.1 ± 4.4 años Φ = 7.7 ± 0.6 División alta Edad = 24.5 ± 5.0 años Φ = 7.4 ± 0.5 División media Edad = 22.2 ± 5.0 años Φ = 7.1 ± 0.6 División media baja Edad = 22.6 ± 5.3 años Φ = 7.0 ± 0.6
Autor y año | Deportes | Resultados
Koury, Trugo, Torres, & performance, 2014 | Atletismo Fútbol Natación Water polo Triatlón Baloncesto *Todos élite | 50 kHz Atletismo Edad = 18.0 ± 0.7 años Φ = 8.3 ± 0.6 Fútbol Edad = 13.0 ± 0.6 años Φ = 6.3 ± 0.8 Natación Edad = 15.0 ± 1.8 años Φ = 7.0 ± 0.5 Waterpolo Edad = 17.0 ± 0.7 años Φ = 7.1 ± 0.8 Triatlón Edad = 18.0 ± 0.6 años Φ = 7.6 ± 0.4 Baloncesto Edad =17.0 ± 0.9 años Φ = 7.2 ± 0.8

## Slide 12: En resumen
Que debería tener
Frecuencia 50 y 500 kHz (Multifrecuencia)
  Agua intra y extracelular
  Ángulo de fase (50 kHz)
  Porcentaje o masa magra y grasa
Mínimo de dos apoyos (4)
Portátil (Campo con atletas )
Características de cualquier instrumento de medición:
  Válido/exacto (Comparar con estándar de oro DXA o algún otro aparato de BIA pero calidad, bajo margen de error)
  Confiable /preciso (Test-retest)